## Slide 1
面向云边协同场景的分布式 AI 感知与决策
1.1 模块：输出 Token 强制控制
模型运行时动态控制（RK3588 NPU 部署）
乔瑞浩 · 张倬铭 | 执行人层 L1 | 指导：姚俊杰
山东浪潮数据库技术有限公司 · 揭榜挂帅赛题

## Slide 2
我们在整个系统中的位置
总架构：云边协同 AI 系统
L4 内阁层
姚俊杰
▲
L3 档案馆层
RAG + 向量
▲
L2 调度员层
韩乐瞳
▲
L1 执行人层
我们 ◄
1.1 输出 Token 控制 + 动态控制
乔瑞浩 + 张倬铭
1.2 KV Cache — 蒋嘉玺 + 郑澈
2.1 任务路由 — 韩乐瞳
3.1 / 3.2 推理执行 — 张倬铭 / 蒋嘉玺
我们是「语言警察」
所有上层请求最终都经过我们格式化输出：没有我们 → 模型输出无法解析；有我们 → 100% 干净的 JSON / Label / Diff
对接：调度员 2.1（韩乐瞳）→ 发来 prompt + schema → 我们返回干净 dict

## Slide 3
大模型的「废话」问题
❌ 没有约束 — 模型自由输出
用户："检测结果怎么样？"
模型："好的，让我分析一下。根据摄像头数据，产品表面存在裂纹，面积约 12.5 平方毫米。因此，判断结果为：不合格。希望这个回答对你有帮助！"
⛔ 无法解析 · Token 浪费 · 下游崩溃
✅ 有 1.1 模块 — 强制 JSON 输出
用户："检测结果怎么样？"
1.1 模块：{
"defect_type": "crack",
"area_mm2": 12.5,
"quality": "defective"
}
✅ 直接 json.loads() · Token -80% · 稳定对接
核心技术：约束在生成阶段介入，不是生成后再删
outlines 的 generate.json() / generate.choice() 在模型逐 token 生成时，只放行符合 Schema 的 token —— 从第一个 token 到最后一个都在约束框架内，100% 可解析。后处理方案（生成→删废话→提取 JSON）做不到 100% 可靠。

## Slide 4
五个 API 函数
接口统一 · 三个版本（WSL / Ollama / RK3588）完全一致
1
generate_json
JSON Schema 约束
输入 prompt + dict
输出 {"name":"张三"}
作者：乔瑞浩
2
generate_json_pydantic
Pydantic 类型安全
输入 prompt + BaseModel
输出 {"name":"张三"}
作者：张倬铭
3
generate_label
分类标签约束
输入 prompt + labels
输出 "defective"
作者：乔瑞浩
4
generate_value
数值 + 结论输出
输入 prompt + schema
输出 {"area":12.5}
作者：乔瑞浩
5
generate_diff
代码 Diff 补丁
输入 prompt + code
输出 unified diff
作者：乔瑞浩
自动重试 · 接口统一
所有函数支持 retries 参数（默认 3 次），50 次批量测试 100% 通过。
调度员调用示例： result = generate_json(prompt, schema) # 一行代码搞定

## Slide 5
三套部署方案：云端 → 边缘 → NPU 正式部署
指标 | WSL 版 (fp16) | Ollama 版 (q4) | llama.cpp 约束解码版 (q4)
内存 | 6.2 GB | 0.14 GB ✅ | < 1 GB ✅
速度 | 1.65 s | 0.37 s | < 1 s (NPU)
准确率 | 100% | ~90% | ~95%
输出干净率 | 100% | 100% | 100%
硬件要求 | GPU ≥ 8GB | 仅需 CPU | RK3588 NPU
适用场景 | 云端高精度 | 边缘低功耗 | 正式部署（RK3588）
内存 ≤1.5GB | FAIL | PASS ✅ | PASS ✅
主文件 sglang_1_1_module.py 已适配 RK3588（llama.cpp/Ollama 约束解码 + 动态控制 + CPU 兜底），同一套 5 个 API，调度员无需关心底层用哪个版本。

## Slide 6
为什么需要模型运行时动态控制？
RK3588 三核异构（CPU + GPU + NPU）· 4GB 统一内存
4GB 统一内存
模型权重 + 系统 + 运行时共享 4GB，推理时内存随时可能紧张
NPU 6 TOPS
高负载连续推理会发热，需要控温控频，防止过热降频或死机
室内空调环境
散热条件尚可，但持续满载仍会升温，需要主动干预
偶发请求
调度请求偶发，不能常驻监控线程 —— 需请求触发式采集
结论：需要一个动态控制层
根据 NPU 使用率 / 芯片温度 / 内存占用，实时自动调节：推理后端（NPU / CPU / 拒绝）、上下文长度、max_tokens、NPU 频率。

## Slide 7
动态控制系统架构
每次请求自动执行：采集 → 决策 → 执行 → 路由 → 推理
调度员 2.1
→
Monitor
采集
温度 / 频率 / 内存 / NPU 使用率（sysfs）
→
Evaluator
决策
4 级状态机 + 滞回控制
→
Actuator
执行
调 NPU 频率 / 切后端 / 调参
→
Backend
推理
llama.cpp 约束解码 / CPU 兜底
DynamicController 统一入口
前 4 步 < 1ms · 请求触发（无后台线程）· 单后端驻留（4GB 内存约束，NPU 为主 + CPU 兜底）

## Slide 8
四级状态机 + 滞回控制
四级状态机
IDLE
空闲
NPU < 10%
▼
NORMAL
正常推理
常规负载
▼
WARNING
告警
NPU>90% 或 温度>65°C
▼
CRITICAL
临界
温度>75°C 或 内存<300MB
滞回控制（防抖动）
▲ 升级即时生效
检测到过热/过载，立即降载保护硬件，不等稳定时间。
▼ 降级需稳定 30 秒
指标回落后需持续 30s 才恢复更高档位，避免阈值附近反复横跳。
阈值可配置（环境变量覆盖）
RK3588_TEMP_WARN_C=65 · TEMP_CRIT=75 · MEM_WARN=0.6GB · STABILITY_SEC=30

## Slide 9
决策对照表（6 场景）
场景 | NPU% | 温度 | 内存 | 等级 | 后端 | Context | Tokens | 频率
正常 | 40% | 45°C | 1.5GB | NORMAL | NPU | 2048 | 200 | high
NPU 过载 | 95% | 55°C | 1.0GB | WARNING | NPU | 1024 | 100 | mid
温度告警 | 50% | 68°C | 0.8GB | WARNING | NPU | 614 | 100 | mid
内存不足 | 20% | 50°C | 0.2GB | CRITICAL | CPU | 512 | 50 | low
CPU 过热 | 10% | 86°C | 1.0GB | CRITICAL | 拒绝 | — | — | —
空闲 | 5% | 40°C | 2.0GB | IDLE | NPU | 2048 | 200 | high
同一张表就是 Evaluator 的决策依据：NORMAL 用 NPU 全规格，WARNING 降 context/tokens/频率，CRITICAL 切 CPU 或拒绝，IDLE 恢复全规格。

## Slide 10
单元测试 + 批量稳定性
原有测试（5 API）
WSL 单元测试
12
100%
Ollama 单元测试
8
100%
Schema 验证
4
100%
WSL 批量稳定
50 次
100%
Ollama 批量稳定
40 次
90%
场景（工业+交通）
10
90%
动态控制测试（新增）
集成测试（8 用例）
100%
6 场景决策演示
通过
阈值环境变量覆盖
通过
滞回防抖验证
通过
跨平台采集（温度/频率/内存）
通过
内存 ≤1.5GB
✅
输出干净率 100%
✅
动态调控
✅
崩溃率 0%
✅
自动重试 3 次
✅

## Slide 11
总结与展望
✅ 完成的工作
5 个 API 函数（JSON/Label/Value/Diff/Pydantic）
3 套部署方案（WSL / Ollama / llama.cpp 约束解码）
动态控制系统（状态机 + 滞回）
30+ 单元测试 · 全通过
RK3588 适配（llama.cpp/Ollama 约束解码 + CPU 兜底）
🔬 创新点
约束在生成阶段介入（非后处理）
动态控制：按 NPU/温度/内存实时调参
三平台全覆盖，统一 API 无感切换
量化方案使边缘 NPU 部署成为可能
请求触发监控，无后台线程开销
🔜 下一步
板子到手 → 部署 llama.cpp/Ollama + .gguf
上板验证 Monitor 采集（sysfs）
对接调度员 2.1 联调
按实际工况调阈值
准备终审擂台赛
谢谢！欢迎提问